# ГОСТ 26568-85

УДК 62—752.001.33:006.354 Группа Т00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА С С Р

## Вибрация

## МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

## Классификация

Vibration. Methods and means of protection. Classification

ОКСТУ 0070

с 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает классификацию методов и средств защиты от вибрации (далее виброзащиты).

Пояснения некоторых терминов, применяемых в стандарте, приведены в справочном приложении 1.

Структурная схема классификации методов виброзащиты приведена в справочном приложении 2.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

1.1. Методы защиты по отношению к источнику возбуждения вибрации подразделяют:

методы, снижающие параметры вибрации воздействием на источник возбуждения;

методы, снижающие параметры вибрации на путях ее распространения от источника возбуждения.

1.2. Методы защиты, снижающие вибрацию воздействием на источник возбуждения, по виду возбуждения подразделяют:

методы, снижающие силовое возбуждение вибрации;

методы, снижающие кинематическое возбуждение вибрации;

методы, снижающие параметрическое возбуждение вибрации;

методы, снижающие самовозбуждение вибрации.

1.2.1. Методы, снижающие силовое возбуждение вибрации, по виду реализации подразделяют:

методы уравновешивания;

методы, снижающие возбуждение изменением конструктивных элементов источника возбуждения вибрации;

методы, снижающие возбуждение изменением частоты вибрации источника возбуждения вибрации;

методы, снижающие возбуждение измерением характера вынуждающих сил или (и) моментов, обусловленных рабочим процессом в машине.

1.2.2. Методы, снижающие кинематическое возбуждение вибрации, по виду реализации подразделяют:

методы, снижающие возбуждение изменением конструктивных элементов машин и строительных конструкций;

методы, снижающие возбуждение уменьшением неровностей профиля пути самоходных и прицепных машин;

методы, снижающие возбуждение повышением нивелирующей способности опорных элементов самоходных и прицепных машин.

1.2.3. Методы уравновешивания по виду движения инерционных масс источника возбуждения вибрации подразделяют:

методы уравновешивания вращающихся масс;

методы уравновешивания поступательно-движущихся масс;

методы уравновешивания сложно-движущихся масс.

1.3. Методы, снижающие передачу вибрации на путях ее распространения, по виду реализации подразделяют:

методы, снижающие передачу вибрации использованием дополнительных устройств, встраиваемых в конструкцию машин, в строительные конструкции и сооружаемых на путях распространения вибрации;

методы, снижающие передачу вибрации изменением конструктивных элементов машин и строительных конструкций;

методы, снижающие передачу вибрации использованием демифирующих покрытий;

методы, снижающие передачу вибрации антифазной синхронизацией двух или нескольких источников возбуждения вибрации.

1.3.1. Методы, снижающие передачу вибрации использованием дополнительных устройств, встраиваемых в конструкцию машин и строительные конструкции, подразделяют по принципу действия:

методы виброизоляции;

методы виброгашения.

1.3.1.1. Методы виброизоляции подразделяют:

по использованию дополнительного источника энергии

методы пассивной виброизоляции,

методы активной виброизоляции;

по виду снижаемого динамического воздействия

методы силовой виброизоляции,

методы кинематической виброизоляции.

1.3.1.2. Методы виброгашения по использованию дополнительного источника энергии подразделяют:

методы пассивного виброгашения;

методы активного виброгашения.

1.4. Классификация по методам защиты человека-оператора.

1.4.1. Методы защиты человека-оператора по организационному признаку подразделяют:

методы коллективной виброзащиты;

методы индивидуальной виброзащиты.

1.4.2. Методы, снижающие вибрацию на путях ее распространения, по наличию контакта оператора с вибрирующим объектом подразделяют:

методы, снижающие передачу вибрации при контакте оператора с вибрирующим объектом;

методы, снижающие передачу вибрации исключением контакта оператора с вибрирующим объектом.

1.4.2.1. Методы, снижающие передачу вибрации исключением контакта оператора с вибрирующим объектом подразделяют:

методы, использующие дистанционное управление;

методы, использующие автоматический контроль и сигнализацию;

методы, использующие ограждение.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

2.1. Средства виброзащиты в зависимости от принципа действия подразделяют:

средства виброизоляции;

средства виброгашения.

2.2. Средства виброзащита (СВ) по структурному признаку подразделяют:

простые;

составные.

2.2.1. Составные СВ по порядку включения простых СВ подразделяют:

СВ с последовательным включением простых СВ;

СВ с параллельным включением простых СВ;

СВ с комбинированным включением простых СВ.

2.2.2. Простые средства вибрации по использованию дополнительного источника энергий подразделяют:

пассивные;

активные.

2.2.2.1. Пассивные средства виброзащиты (ПСВ) по управляемости подразделяют:

нерегулируемые;

регулируемые.

2.2.2.2. Регулируемые ПСВ по типу изменяемых параметров подразделяют:

ПСВ с изменением характеристики инерционного элемента;

ПСВ с изменением характеристики упругого элемента;

ПСВ с изменением характеристики демпфирующего элемента;

ПСВ с изменением климатических характеристик направляющего устройства;

ПСВ с изменением кинематических характеристик механизма преобразования движения инерционного элемента;

ПСВ с изменением нескольких характеристик по вышеперечисленным признакам.

2.2.2.3. Активные средства виброзащиты (АСВ) подразделяют:

по назначению

АСВ, предназначенные для поддерживания относительного статического положения объекта виброзащиты,

АСВ, предназначенные для поддерживания относительного статического положения и требуемых динамических характеристик объекта виброзащиты;

по принципу управляемости

АСВ с управлением параметрами по динамическим характеристикам источника возбуждения вибрации,

АСВ с оптимальным управлением параметрами по динамическим характеристикам объекта виброзащиты,

АСВ с управлением параметрами по допустимым значениям динамических характеристик объекта виброзащиты;

по принципу постоянства параметров

АСВ с постоянными параметрами,

АСВ с переменными параметрами.

2.2.2.4. Регулируемые средства виброзащиты в зависимости от типа изменяемых параметров подразделяют:

АСВ с регулированием характеристики инерционного элемента;

АСВ с регулированием характеристики упругого элемента;

АСВ с регулированием характеристики демпфирующего элемента;

АСВ с регулированием кинематических характеристик направляющего устройства;

АСВ с регулированием кинематических характеристик механизма преобразования движения инерционного элемента;

АСВ с регулированием нескольких характеристик по вышеперечисленным признакам.

2.3. Средства виброгашения по принципу действия подразделяют:

ударные виброгасители;

динамические виброгасители.

2.3.1. Ударные виброгасители (УВГ) подразделяют:

по числу степеней свободы инерционного элемента

УВГ с одной степенью свободы,

УВГ с двумя и более степенями свободы;

по управляемости

нерегулируемые,

регулируемые;

по характеру действия

УВГ с односторонними ограничителями,

УВГ с двусторонними ограничителями;

по конструктивному признаку

пружинные,

маятниковые,

плавающие.

2.3.1.1. УВГ с одной степенью свободы по виду вибрации инерционного элемента подразделяют:

УВГ с поступательной вибрацией инерционного элемента;

УВГ с угловой вибрацией инерционного элемента.

2.3.2. Динамические виброгасители пневматические подразделяют:

по числу степеней свободы инерционного элемента

ДВГ с одной степенью свободы,

ДВГ с двумя и более степенями свободы;

по управляемости

нерегулируемые,

регулируемые;

по конструктивному признаку

пружинные;

катковые;

маятниковые;

эксцентриковые;

гидравлические;

ДВГ с ограничителями.

2.3.2.1. ДВГ с одной степенью свободы по виду вибрации инерционного элемента подразделяют на:

ДВГ с поступательной вибрацией инерционного элемента;

ДВГ с угловой вибрацией инерционного элемента.

2.3.2.2. Регулируемые ДВГ подразделяют:

по типу изменяемых параметров

ДВГ с регулированием характеристик инерционного элемента,

ДВГ с регулированием характеристик упругого элемента,

ДВГ с регулированием характеристик демпфирующего элемента,

ДВГ с регулированием нескольких характеристик по вышеперечисленным признакам;

ДВГ с регулированием кинематических характеристик направляющего устройства;

ДВГ с регулированием кинематических характеристик механизма преобразования движения инерционного элемента.

по способу изменения параметров

регулируемые вручную,

регулируемые автоматически.

2.3.2.3. Регулируемые автоматически ДВГ по использованию дополнительной энергии подразделяют на: ДВГ с пассивной настройкой, ДВГ с активной настройкой.

2.3.2.4. ДВГ с активной настройкой по принципу управления подразделяют:

ДВГ с управлением параметрами по предельным значениям динамических характеристик объекта виброзащиты,

ДВГ с оптимальным управлением параметрами по динамическим характеристикам объекта виброзащиты.

2.4. Классификация составных элементов средств виброзащиты

2.4.1. Упругие элементы подразделяют:

по управляемости

нерегулируемые,

регулируемые;

по типу упругой характеристики

линейные,

нелинейные;

по конструктивному признаку

металлические,

полимерные,

волокнистые,

пневматические,

гидравлические,

электромагнитные.

2.4.2. Демпфирующие элементы подразделяют

по автономности

автономные,

элементы, встроенные в одну из составных частей простых средств;

по управляемости

нерегулируемые,

регулируемые;

по характеристике демпфирования

линейные,

нелинейные;

по виду демпфирования

элементы с сухим трением,

элементы с вязким трением,

элементы с внутренним трением;

по направлению действия диссипативной силы

односторонние,

двусторонние;

по конструктивному признаку

объемно-проволочные,

полимерные,

волокнистые,

фрикционные,

пневматические,

гидравлические,

электромагнитные.

2.4.3. Инерционные элементы по признаку связи с объектом виброзащиты подразделяют:

жестко связанные;

связанные через упругие элементы;

связанные через демпфирующие элементы;

связанные через направляющие устройства;

связанные через механизмы преобразования движения.

2.4.4. Направляющие устройства подразделяют:

по виду применяемого механизма

плоские,

объемные;

по числу степеней свободы объекта виброзащиты или (и) инерционного элемента

обеспечивающие одну степень свободы,

обеспечивающие две и более степени свободы;

по конструктивному признаку

рычажные натравляющие устройства с вращательными парами,

рычажные направляющие устройства с поступательными парами,

направляющие устройства с поступательными парами.

2.4.4.1. Направляющие устройства, обеспечивающие одну степень свободы, подразделяют:

направляющие устройства с поступательной вибрацией объекта виброзащиты или (и) инерционного элемента;

направляющие устройства с угловой вибрацией объекта виброзащиты или (и) инерционного элемента.

2.4.5. Механизмы преобразования движения инерционного элемента подразделяют:

по виду вибрации инерционного элемента

механизмы с поступательной вибрацией,

механизмы с угловой вибрацией;

по конструктивному признаку

механические,

пневматические,

гидравлические,

электромагнитные.

2.4.6. Силовые приводы активных средств виброзащиты по конструктивному признаку подразделяют:

механические;

пневматические;

гидравлические;

электромагнитные.

2.4.7. Виброизмерительные преобразователи кинематических и динамических параметров подразделяют:

по типу измеряемого параметра

преобразователи виброперемещения,

преобразователи виброскорости,

преобразователи виброускорения,

преобразователи силы;

по конструктивному признаку

электрические,

пневматические,

гидравлические,

механические.

2.4.8. Регуляторы активных средств виброзащиты подразделяют:

по принципу действия

непрерывные,

дискретные;

по конструктивному признаку

механические,

пневматические,

гидравлические,

электрическое.

2.5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вибрации по месту контакта оператора с вибрирующим объектом подразделяют: СИЗ рук оператора; СИЗ ног оператора; СИЗ тела оператора, СИЗ головы оператора (подголовники).

2.5.1. СИЗ рук оператора подразделяют на: рукавицы; перчатки; вкладыши; прокладки.

2.5.2. СИЗ ног оператора подразделяют на: обувь; подметки; наколенники.

2.5.3. СИЗ тела оператора по форме исполнения подразделяют: нагрудники; пояса; специальные костюмы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

| Термины | Пояснения |
| --- | --- |
| 1. Путь распространения вибрации | Элементы устройств, расположенные между источником возбуждения вибрации и объектом виброзащиты, по которым распространяется вибрация |
| 2. Объект виброзащиты | Вибрирующий объект, вибрацию которого необходимо снизить до требуемого уровня |
| 3. Динамические характеристики объекта виброзащиты | Параметры, характеризующие состояние объекта и зависящие от свойств средств защиты |
| 4. Динамические характеристик и источника возбуждения вибрации | Силовые и кинематические параметры, не зависящие от свойств средств виброзащиты |

Пояснение терминов вибрации, вибрационная защита, демпфирование вибрации, диссепативная сила, виброизоляция, динамическое гашение вибрации, активная виброзащита, пассивная виброзащита, динамический виброгаситель - по ГОСТ 24346-80.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Структурная схема классификации методов виброзащиты

Изменение № 1 (ИУС 3-87)